## Slide 1: שכבת הקו Ethernet, ARP

## Slide 2
שתי כתובות לחבילה
חלק 1
כתובת MAC
ARP

## Slide 3
1 bit (binary digit*) = the value of 0 or 1
8 bits = 1 byte
1024 bytes = 1 kilobyte
1024 kilobytes = 1 megabyte
1024 megabytes = 1 gigabyte
1024 gigabytes = 1 terabyte
1024 terabytes = 1 petabyte
Abbreviations
1 kilobyte = 1 k
1 megabyte = 1 MB
1 gigabyte = 1 GB
1 terabyte = 1 TB
1 petabyte = 1 PB
Size in "bytes"
Kilobyte (KB) = 1,024
Megabyte (MB) = 1,048,576
Gigabyte (GB) = 1,073,741,824
Terabyte (TB) = 1,099,511,627,776
Petabyte (PB) = 1,125,899,906,842,624

## Slide 4: תזכורת על בסיסי ספירה
בסיס ספירה = מספר התווים המשמשים אותנו עבור שיטת ספירה מסוימת.
בכמה תווים שונים אנו משתמשים בשיטת הספירה העשרונית (דצימלית)?
בכמה תווים שונים אנו משתמשים בשיטת הספירה הבינארית?
2 תווים: 0,1
10 תווים: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
בסיס ספירה 2
הספירה הבינארית
הספירה העשרונית
בסיס ספירה 10

## Slide 5: ספירה הקסאדצימלית
Hexadecimal = hex = ספירה בבסיס 16.
16 תווים: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

## Slide 6: ספירה הקסאדצימלית
ייצוג הקסאדצימלי נפוץ מאוד בעולם המחשבים כי הוא מציע דרך נוחה וקריאה להציג ערך של בית אחד.
בית מיוצג ע"י שני תווי הקסא, למשל 2F או 50.

## Slide 8: Interfaces
מהו Interface?
Interface = ממשק רשת.
במחשבים שלנו הממשק מסופק ע"י רכיב חומרה הנקרא כרטיס רשת.
כרטיס רשת קווית
כרטיסי רשת אלחוטיים

## Slide 9: כתובת MAC
בכל כרטיס רשת שמיוצר בעולם מוטבעת כתובת הנקראת כתובת MAC או כתובת פיזית. לא ניתן לשנות אותה.
כתובת MAC היא כתובת ייחודית בכל העולם, כלומר אין שני כרטיסי רשת בעולם אשר מחזיקים את אותה כתובת MAC!
1A-23-F9-CD-06-9B

## Slide 10: כתובת MAC
מכמה בתים מורכבת כתובת MAC?
כמה כתובות MAC שונות קיימות בעולם?
ארגון IEEE מחלק את טווחי כתובת לחברות הייצור.
1A-23-F9-CD-06-9B
248 = 281,474,976,710,656
Notes: אנחנו רואים שזה מויצג על ידי 6 צמדי הקסא. ואנחנו יודעים כבר שכל צמד מייצג בית אחד, לכן אנחנו מניחים שזה 6 בתים. כלומר, כמה ביטים זה? 48.
זה יוצא משהו כמו 281 טריליארד כתובות שונות, שזה די מספיק לנו (בחישוב מהיר זה כמעט 40 אלף כרטיסי רשת לכל בן אדם על כדור הארץ...)
כל חברה שרוצה לייצר כרטיסי רשת מקבל מארגון התקינה IEEE טווח של כתובות שהיא יכול להשתמש בו, והיא חייבת להתחייב לא לייצר שני כרטיסים עם אותה כתובת MAC.
יש מאגרים באינטרנט שמאפשרים לנו לזהות לפי כתובת MAC את שם החברה המייצרת, וגם ווירשארק יודע לעשות את הקסם הזה. דוגמא למאגר: https://code.wireshark.org/review/gitweb?p=wireshark.git;a=blob_plain;f=manuf
לרוב החצי הראשון של כתובת MAC מלמד אותנו על היצרן (vendor) והחצי השני על זיהוי המוצר.

## Slide 11: כתובות MAC מיוחדות
כמו אצל כתובות ה-IP גם במרחב כתובת ה-MAC יש כתובות מיוחדות ושמורות.
FF-FF-FF-FF-FF-FF
כתובת Broadcast כאשר נמצאת ב-Dst MAC -היעד הוא כולם
Notes: כמו במקרה של IP שם הכתובת היא 255.255.255.255 גם פה כתובת ה-broadcast היא למעשה הכל אחדות. בהקסא זה מתבטא בתור FF-FF-FF-FF-FF-FF.

## Slide 12: IP vs MAC
יכולה להשתנות
קבועה לנצח נצחים!
MAC Address
IP Address
קבועה / משתנה
אחראי רשת או בעל המחשב
נקבעת בייצור
מי קובע?
מלמדת אותנו על הרשת אליה המחשב שייך
חסרת משמעות (מלמדת רק על היצרן)
משמעות הכתובת
במערכת ההפעלה
בצורה פיזית בחומרה
איפה שמורה?
כתובת לוגית
כתובת פיזית
כינוי
Notes: [שקף חשוב! לעבור ביחד איתם ולתת להם לענות על כל סעיף. לשאול שאלות מנחות]
מה ההבדל בין כתובת לוגית לכתובת פיזית?
זה קצת כמו ההבדל בין המידע ב-DNA שלכם, לבין הכתובת שלכם בבית.
המידע ב-DNA שלכם נקבע בלידה (האמת שאפילו קודם), לא יכול להשתנות והוא הולך איתכם כל החיים. לא משנה מה תעשו – הוא לא ישתנה.
הכתובת שלכם, לעומת זאת, יכולה להשתנות לאורך החיים, ומלמדת על איפה אתם גרים, יש לה חלקים (רחוב, מספר, עיר) וקיבלתם אותה מסיבה מסוימת. אם תעברו לעיר אחרת – הכתובת שלכם תשתנה.

## Slide 13: Ethernet
הפרוטוקול הנפוץ ביותר לרשתות שאינן אלחוטיות.
הוכרז כתקן 802.3 IEEE בשנת 1983.
תפקידו העיקרי הוא להעביר את כתובות Src MAC, Dst MAC.
תעודת זהות | 
Ethernet \ IEEE 802.3 | שם מלא
Xerox Parc | פותח ע"י
1973 | שנת פיתוח
RFC 791 | RFC
קו | שכבה
בינארי | טקסטואלי / בינארי
Stateless | Stateful / Stateless

## Slide 14: הודעת Ethernet
הודעת Ethernet מכונה Frame.
Footer CRC
(מידע)Data
(הדרים) Headers
Preamble | Destination MAC address | Source MAC address | Type
8 bytes | 6 bytes | 6 bytes | 2 bytes
Notes: מה יש בשדה המידע של ETHERNET?
כמובן, IP Datagram. אנקפסולציה וזה.
מה זה Footer?
ל-Ethernet יש משהו מיוחד שלא ראינו עד כה, וזה מידע שמתווסף לסוף המידע שהוא עוטף, ולא בהתחלה.
זהו שדה של CRC (צ'קסאם, כמו שראינו בפרוטוקולים אחרים בשכבת התעבורה) שנכנס דווקא בסוף חלק ה-DATA, כלומר בסוף של שכבת האפליקציה, אך הדבר הזה שקוף ל-Wireshark ונבדק ברמת החומרה (אצל כרטיס הרשת). לכן לא נראה את זה בהסנפות. לא נתעמק בשדה הזה יותר.
אילו שדות יש לנו כאן?
השדות הברורים והחשובים ביותר הם כתובת ה-MAC של המקור והיעד. השדה Preamble נועד לסנכרון בין רכיבי הרשת ולהודיע להם שכאן מתחילה ההודעה.
הוא כתוב באפור מכיוון שגם אותו אנחנו לא נראה בהסנפות ב-Wireshark כי הוא מוּסר מהחבילה ברמת החומרה, בכרטיס הרשת.
שדה Type מאחסן מידע לגבי הפרוטוקול בשכבה שמעל. לרוב הערך שלו יהיה 0x0800 (זוכרים? הקסא) שזה הקוד של IP.

## Slide 15: וזה כל תהליך האנקפסולציה!
אפליקציה Application
תעבורה Transport
רשת Network
קו Data Link
פיזית Physical
Data
Headers
Data
Headers
Data
Headers
Headers
Data
Headers
Headers
Segment
Frame
packet
Notes: [שקף חשוב]
זהו, מבטיחים להפסיק להציק על הנושא הזה.
במחשב השולח התהליך הוא מלמעלה למטה.
במחשב המקבל התהליך הוא הפך, מקבלים את ה-frame המלא ולאט לאט מסירים ממנו שכבות (הדרים) עד שנשארים רק עם האפליקציה.
מי זוכר איך קוראים לכל הודעה?
למה אנחנו מתעלמים מהשכבה הפיזית בקורס?
השכבה הפיזית לא מוסיפה מידע לחבילה, כלומר כל מה שלמדנו עד עכשיו קובע את המידע הסופי של החבילה שעובר על גבי הכבלים או באוויר.
השכבה הפיזית עוסקת בשאלות של כיצד להעביר מידע על גבי תווך מסוים, ואנחנו לא ניכנס לזה יותר מדי.

## Slide 16
חלק 2
שתי כתובות לחבילה
כתובת MAC
ARP

## Slide 17: שתי כתובות על כל מכתב!
כל חבילה צריכה לכלול את שני סוגי הכתובות שלמדנו:
  כתובת IP
  כתובת MAC
Dst IP: __________ Dst MAC: __________
Notes: עד היום למדנו שבחבילה יוצאת יש רק כתובת IP של היעד, אבל מהיום אנחנו לומדים שיש על כל חבילה יוצאת שתי כתובות!

## Slide 18: מה עושה כרטיס רשת?
כרטיס רשת הוא רכיב חומרה אשר מקבל אותות חשמליים מהכבל / מהאוויר וממיר אותם למידע אשר ניתן להעביר למערכת ההפעלה.
כיצד יכול כרטיס הרשת לדעת מהו המידע המיועד אליו?
כרטיס רשת קורא רק חבילות שמיועדות לכתובת ה-MAC שלו!
Notes: דמיינו כרטיס רשת אלחוטי שקולט בכל רגע נתון אינספור חבילות שמתרוצצות בחלל האוויר.
איך הוא יודע מה רלוונטי אליו?
התשובה היא ע"י כתובת ה-MAC.
כרטיס הרשת הוא רכיב לא מתוחכם במיוחד. הוא לא יודע, למשל, מה הכתובת IP של המחשב וזה גם לא כל כך מעניין אותו.
כתובת IP אפשר לשנות כל שניה. לכן הוא מסתמך על הדבר היחיד שקבוע לאורך כל חייו – כתובת ה-MAC שלו.
כרטיס רשת עובד בצורה הבאה – אם הוא רואה חבילה אשר מיועדת לכתובת ה-MAC שלו, הוא לוקח אותה ומעביר אותה הלאה, למערכת ההפעלה. אם לא – הוא מתעלם.

## Slide 19: דוגמא רשת
192.168.0.2
1A-23-F9-CD-06-9B
רשת
מחשב א'

## Slide 20: דוגמא רשת
לפניכם חבילות המגיעות מהרשת אל מחשב א'. האם הוא יקח או יזרוק אותן?
192.168.0.2
1A-23-F9-CD-06-9B
מחשב א'
Dst IP: 192.168.0.2
Dst MAC: BB-BB-BB-BB-BB
Dst IP: 192.168.0.2
Dst MAC: 1A-23-F9-CD-06-9B
Dst IP: 192.7.7.7
Dst MAC: 1A-23-F9-CD-06-9B


Dst IP: 192.168.0.2
Dst MAC: FF-FF-FF-FF-FF-FF
רשת

## Slide 21: Next Hop
השיטה בה מטיילות חבילות באינטרנט, צעד אחר צעד, נקראת Next Hop (הקפיצה הבאה).
לכל אורך הדרך שעושה החבילה, כל תחנה רק מעבירה אותה צעד אחד קדימה.
בואו נראה איך זה עובד...
NEXT

## Slide 22
חלק 3
ARP
כתובת MAC
שתי כתובות לחבילה

## Slide 23: גילוי MAC
איך כל מחשב יודע את כתובות ה-MAC של המחשבים הסמוכים אליו?
ראוטר א'
מחשב א'
מחשב ב'
192.168.0.1 A1-A1-A1-A1-A1-A1
192.168.0.2 B1-B1-B1-B1-B1-B1
192.168.0.100 DD-DD-DD-DD-DD-DD

## Slide 24: ARP
= ARP Address Resolution Protocol = פרוטוקול המאפשר לי לברר מהי כתובת ה-MAC של מחשב ברשת, כאשר אני יודע מה ה-IP שלו.

## Slide 25: ARP
תעודת זהות | 
ARP = Address Resolution Protocol | שם מלא
Xerox Parc | פותח ע"י
1982 | שנת פיתוח
RFC 826 | RFC
קו | שכבה
Ethernet | עובר מעל...
בינארי | טקסטואלי / בינארי
Stateless | Stateful / Stateless
הפרוטוקול נמצא בשכבת הקו.
ללא שכבת רשת, תעבורה ואפליקציה!
הפרוטוקול בנוי מבקשות (ARP Request) ותגובות (ARP Response).

## Slide 26: תהליך ARP
ראוטר א'
מחשב א'
מחשב ב'
192.168.0.1 A1-A1-A1-A1-A1-A1
192.168.0.2 B1-B1-B1-B1-B1-B1
192.168.0.100 DD-DD-DD-DD-DD-DD
למי יש את ה-MAC של 192.168.0.2?
192.168.0.2 נמצא ב- B1-B1-B1-B1-B1-B1
לאיזו כתובת MAC מחשב א' מייעד את החבילה הזאת?
מחשב א' רוצה לשלוח חבילה למחשב ב'.
הוא יודע את ה-IP שלו אבל לא יודע את ה-MAC שלו, ובלי שני סוגי הכתובות, לא ניתן לשלוח חבילה!!!
הוא שואל את השאלה את כל הרשת.
ולכן הוא ישים בכתובת ה-MAC יעד?
את כתובת ה-Broadcast FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF.

## Slide 27: וקצת יותר בפירוט...
ראוטר א'
מחשב א'
מחשב ב'
192.168.0.1 A1-A1-A1-A1-A1-A1
192.168.0.2 B1-B1-B1-B1-B1-B1
192.168.0.100 DD-DD-DD-DD-DD-DD
Src MAC: A1-A1-A1-A1-A1-A1 Dst MAC: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Who has 192.168.0.2?
Ethernet
ARP Request
Src MAC: B1-B1-B1-B1-B1-B1 Dst MAC: A1-A1-A1-A1-A1-A1
192.168.0.2 is at B1-B1-B1-B1-B1-B1
Ethernet
ARP Response
Src MAC: Dst MAC:
Src MAC: Dst MAC:
האם רק מחשב ב' יכול לענות על השאלה הזאת?

## Slide 28
לפני כל שליחה של חבילה ברשת צריך לבצע בקשת ARP
ב-ARP מתבצע תהליך של שמירת זכרון מטמון (Cache).
גם המחשב שלכם שומר כתובות MAC בזכרון כזה, כדי לחסוך שאילתות מיותרות. כדי לראות מה שמור במחשב שלכם הקישו ב-cmd את הפקודה arp –a.