## Slide 1: ACL Access Control List
מי יכול לגשת ולאן ברשת

## Slide 2: ACL
מפלטר את התעבורה ברשת – נותן הוראות לראוטר אם להתיר (permit) או לאסור (deny).
הפילטור נעשה ע"פ כתובת IP של המקור(source), או של היעד(destination), או שניהם.
אפשר גם לפלטר לפי מס' הפורט של היעד או של המקור.
אפשר גם לפלטר לפי סוג הפרוטוקול.

## Slide 3
R1
R2
S1
S2
S3
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
10.0.1.0/24
P1-.1
P2-.2
P3-.1
P4-.2
SRV1-.100
203.0.113.0/24
S4
10.0.2.0/24
SRV2-.100

## Slide 4: דרישות: 192.168.1.0/24 יכולים לגשת לשרת שנמצא ברשת 10.0.1.0/24 192.168.2.0/24 לא יכולים לגשת לשרת הנל.
מגדירים את הרשימת גישה(ACL) במצב של global config mode – configure terminal
ה ACL בנוי מרשימה של ACE (Access Control Entries)
הראוטר בודק את ה ACL מלמעלה למטה.
ברגע שיש התאמה הבדיקה מסתיימת, הראוטר מתעלם מכל מה שיבוא בהמשך .
אפשר להפעיל ACL אחד inbound ואחד outbound על כל אינטרפייס. זה אומר שני ACL לכל אינטרפייס.
אם מפעילים שני ACL לאותו כיוון באינטרפייס אחד, השני - דורס את הראשון.

## Slide 5
ACL1:
If source IP=192.168.1.0/24 then permit
If source IP=192.168.2.0/24 then deny
If source IP=any then permit
R1
R2
S1
S2
S3
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
10.0.1.0/24
P1-.1
P2-.2
P3-.1
P4-.2
SRV1-.100
203.0.113.0/24
S4
10.0.2.0/24
SRV2-.100
G0/1
G0/2
G0/0
G0/1

## Slide 6: אחרי שבנינו ACL צריך להפעיל אותו על אינטרפייס מסוים. ה ACL מופעל על האינטרפייס באחת משתי הצורות הבאות: inbound – מה שנכנס לראוטר. outbound – מה שיוצא מהראוטר. אם נפעיל את ה ACL על G0/2 outbound לא נשיג את המטרה של ה ACL הפתרון הכי טוב יהיה להפעיל אותו על G0/1 ב R2 outbound

## Slide 7
דוגמא נוספת: הפעלנו את ה ACL הבא על G0/0 - outbound
R1
G0/0
G0/1
ACL1:
If source IP=192.168.1.0/24 then permit
If source IP=192.168.0.0/16 then deny
Src:192.168.1.1
Dst:1.1.1.1
ACL2:
If source IP=192.168.0.0/16 then deny
If source IP=192.168.1.0/24 then permit

## Slide 8
R1
G0/0
G0/1
ACL1:
If source IP=192.168.1.0/24 then permit
If source IP=192.168.0.0/16 then deny
Src:10.0.0.1
Dst:1.1.1.1
מה יקרה במקרה הבא?
חסימה גורפת!!
אם לא נמצא ערך מתאים תחסום הכל.
ACL1:
If source IP=192.168.1.0/24 then permit
If source IP=192.168.0.0/16 then deny
If source IP=any then deny
ACL1:
If source IP=192.168.1.0/24 then permit
If source IP=192.168.0.0/16 then deny
If source IP=any then permit

## Slide 9
כללי ACL:
הרשימה נקראת מלמעלה למטה. ברגע שיש התאמה - הראוטר מפסיק לקרוא את ההמשך. ולכן צריך לסדר את הרשימה מהספציפי לכללי.
בסוף הרשימה יש שורה נסתרת של חסימת כל התעבורה.
אם מעוניינים שכל השאר יהיה מותר צריך להוסיף בסוף הרשימה את
השורה הבאה: permit ip any any
סיכום:

## Slide 10
White list – Black list
A whitelist, allowlist, or passlist is a mechanism which explicitly allows some identified entities to access a particular privilege, service, mobility, or recognition i.e. it is a list of things allowed when everything is denied by default. It is the opposite of a blacklist, which is a list of things denied when everything is allowed by default.

## Slide 11
Standard ACL - Extended ACL
אנחנו נלמד extended ACL
כשמגדירים ACL צריך לתת לו מספר או שם.
המספרים יהיו בין 100-199 או בין 2000-2699
extended ACL מומלץ להגדיר הכי קרוב ל source
R1(config)#ip access-list extended 100
או
R1(config)#ip access-list extended ACL1
R1(config-ext-nacl)#{deny | permit} {protocol} {source address}{destination address}
בנית ACL לפי פורטים:
Deny tcp any {eq=port number | port name} any {eq=port number | port name}
הפעלת ה ACL על אינטרפייס:
Int g0/1
Ip access-group <acl name>{in |out}

## Slide 12
תרגילים:
להתיר לכל התעבורה לעבור.
למנוע מ 10.0.0.0/16 לשלוח הודעת UDP ל 192.168.1.1/32
למנוע מ 172.16.1.1/32 לשלוח פינג ל 192.168.0.0/24
להתיר לשלוח תעבורה מ 10.0.0.0/16 לשרת ב 2.2.2.2/32 רק בפרוטוקול https
למנוע מכל הכתובות שמשתמשים בפרוטוקול UDP פורט מס' 80 להגיע לשרת 3.3.3.3/32
להתיר לכל ההוסטים ברשת 172.16.1.0/24 שמשתמשים בפרוטוקול TCP בפורט 9000, להגיע לשרת שנמצא בכתובת 4.4.4.4/32.
לבדוק בפאקט טרייסר שזה עובד!

## Slide 13
R1
R2
S1
S2
S3
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
10.0.1.0/24
P1-.1
P2-.2
P3-.1
P4-.2
SRV1-.100
203.0.113.0/24
S4
10.0.2.0/24
SRV2-.100
לבנות 3 ACL.
דרישות:
הוסטים ברשת 192.168.1.0/24 אינם מורשים להשתמש ב http כדי להגיע ל SRV1
הוסטים ברשת 192.168.2.0/24 אינם מורשים לגשת ל SRV2
אף אחד מרשתות 192.168.1.0/24 או 192.168.2.0/24 אינו מורשה לשלוח פינג ל 10.0.1.0/24 או 10.0.2.0/24
.1
.2
.254
.254
.254

## Slide 14: פתרונות לשקף 12
permit ip any any
deny udp 10.0.0.0 0.0.255.255 192.168.1.1 0.0.0.0
deny icmp host 172.16.1.1 192.168.0.0 0.0.0.255
deny tcp 10.0.0.0 0.0.255.255 2.2.2.2 0.0.0.0 eq www
deny udp any eq 80 host 3.3.3.3
permit tcp 172.16.1.0 0.0.0.255 eq 9000 4.4.4.4 0.0.0.0