## Slide 1: Port-security

## Slide 2
ניהול התקנים שמתחברים לרשת נחשב כקו ההגנה הראשון מפני ניסיון חיבור התקנים לא מורשים לרשת.
סויץ' לא יחבר לרשת התקן שהכתובת הפיסית שלו לא מורשת להתחבר לממשק.
הטכנולוגיה מתבססת על סינון גישה על בסיס כתובות MAC.
Port Security מאפשר הגבלת מספר ההתקנים שיוכלו להתחבר לממשק במתג.
כאשר התקן לא מורשה מתחבר למתג, מתרחשת הפרהviolation) ) של המדיניות.

## Slide 3: תגובות שמתרחשות בהפרה
shutdown - הממשק נסגר.
restrict - הממשק לא נסגר אך התקן זר לא מצליח להתחבר. מתבצע כתיבת Log.
protect – כמו restrict אך ללא log.
כדי לפתוח את הפורט בחזרה במקרה של violation
Switch(config-if)#shutdown
Switch(config-if)#no shutdown

## Slide 4: הפעלת Port Security
int f0/1 - כניסה לממשק.
הגדרת הממשק במצב access – switchport mode access
הפעלתPort Security - switchport port security
הגבלת כמות הכתובות שממשק מוכן ללמוד (כברירת מחדל מוגדר כ- 1)
{{מספר}}Switch(config-if)# switchport port-security maximum
הגדרת הפעולה במקרה של הפרת החוק
switchport port-security violation shutdown – כיבוי הפורט

## Slide 5
כדי לראות איזה כתובות למד כל פורט
Switch#show port-security address
כדי לראות את הגדרות האבטחה של פורט מסויים:
{מספר}/Switch#show port-security interface fastEthernet 0