## Slide 1: אבטחת ממשקים port-security
מרצה : אלי אוחנה

## Slide 2: אבטחת ממשקים port-security
יש מצבים בהם יש צורך באבטחת המתגים כדי למנוע חיבור לרשת שלנו עיי גורמים לא מורשים
או למנוע חיבור ציוד לרשת שיכול להיות נגוע ויכול להדביק את כל המחשבים ברשת
ניתן לשייך באופן אוטומטי את כתובת ה- MAC לממשק ע"י זיהוי כתובת ה- MAC של הרכיב המחובר כעת לפורט שאותו אנו מאבטחים מצב mac-address sticky.

## Slide 3: אבטחת ממשקים port-security
שלוש אפשרויות של חסימה Port-Security Violation:
חסימת כיבוי – Shutdown. הממשק כבה כאשר מזהה רכיב לא מזוהה.
חסימת Restrict – חסימה החוסמת קבלת מידע מרכיב שאינו משויך לפורט וגם רושמת "עבירה" במד העבירות Security Violation Counter).
חסימת Protect – חסימה החוסמת קבלת מידע מרכיב שאינו משויך לפורט ולא רושמת דיווח.

## Slide 4: מאפייני Port-Security
כדי להגדיר Port Security הממשקים צריכים להיות בדרך כלל ב- Access.
ברירות המחדל המוגדרות במצב Port Security:
האבטחה היא על מצב Shutdown.
אבטחת ממשקים המחוברים לסוויצ'ים, ראוטרים וכו' (כל רכיב שאינו מכשיר קצה) היא מעט מורכבת בגלל כמות הכתובות שיש לאפשר. לכן איננו עוסקים בכך אלא רק באבטחת ממשקים המחוברים למכשירי קצה.

## Slide 5: אבטחת ממשקים port-security
פקודות
הכנסת הפורטים הרצויים למצב Access:
הכנסת הפורטים הרצויים למצב Access:
Switch>enable Switch#configure terminal Switch(config)#interface fastEthernet 0/1 Switch(config-if-range)#switchport mode access

## Slide 6: הגדרת אבטחת ממשקים Port-Security והדבקת כתובות ה- MAC באופן אוטומטי:
Switch(config-if-range)#switchport port-security maximum 2 הגבלה של 2 רכיבים מחוברים ל hub
Switch(config-if-range)#switchport port-security (מחשב יחיד)
Switch(config-if-range)#switchport port-security mac-address sticky(למידה של כתובות mac
switchport port-security violation shutdown(כיבוי הפורט כשיש הפרה .חיבור לא מורשה
switchport port-security (להפעלת תהליך האבטחה
ביצוע פינגים בין כל המחשבים על מנת שהסוויץ' ידביק את הכתובות.
שמירת ההגדרות בסוויץ':
Switch#wr

## Slide 7: חסימת פורטים
רצוי לסגור פורטים שלא משתמשים בהם:
Switch>enable Switch#configure terminal Switch(config)#interface range fa0/11-15, fa0/17-19 Switch(config-if-range)#shutdown

## Slide 8: אבטחת ממשקים port-security
שינוי ההפרה הרצויה.
violation [protect | restrict | shutdown]

## Slide 9: פקודות Show
פקודה המציגה את הממשקים, מצב הממשקים, מצב שיוך הממשק לכתובת ה-
MAC וכמות העבירות:
Switch#show port-security

## Slide 10: Switch#show port-security interface fa0/1
פקודה המציגה את הגדרות אבטחת ממשק ספציפי
Switch#show port-security address
Switch#show port-security interface fastEthernet 0/1