## Slide 1: פרוטוקול ethernet
מרצה : אלי אוחנה

## Slide 2: פרוטוקול ethernet
פרוטוקול לתקשורת נתונים ברשתות מחשבים מקומיות LAN
פרוטוקול זה מאפשר לרכיבים ברשת לתקשר ביניהם באמצעות כתובת ה MAC
הפרוטוקול ממומש ב 2 שכבות
השכבה הפיזית
ושכבת הערוץ

## Slide 3: כתובת MAC -Media Access Control address
נקראת גם כתובת פיזית
כתובת MAC שייכת לשכבה השנייה של מודל ה- OSI
היא כתובת המשמשת לזיהוי ייחודי של רכיבי רשת והיא מוטבעת עליהם בעת הייצור.
כתובת mac מורכבת מ 48 ביטים ו מ 12 ספרות הקסדצימליות (0-9)ו (A-F)
24 ביטים (6 תווים הקסדצימלים מוקצים עיי הארגוןoui )
24 ביטים (6 תווים הקסדצימלים מוקצים עיי היצרן )
נהוג לציין כתובת פיזית ב 3 צורות עיקריות:
6 זוגות הקסדצימליות המופרדות ע”י מקפים 00-0E-A6-A7-63-F7.
6 זוגות הקסדצימליות המופרדות ע”י נקודתיים 00:0E:A6:A7:63:F7.
דרך נוספת אך פחות נפוצה היא הפרדת 3 רביעיות ע”י נקודות 000E.A6A7.63F7.

## Slide 4: מסגרת ethernet
בתהליך הכימוס (אינקפסולציה ) בפרוטוקול Ethernet
נוצרת מסגרת מידע שמכילה מאפיינים כגון :
שדות , גודל כתובות ועוד...

## Slide 5: מבנה הפריים
Preamble - נקרא גם שדה מבוא (פתיח) שתפקידו לקבל סדרת סנכרון המתקבלת בתחילת
המסגרת ומודיעה על קליטת מידע
אורך השדה הוא 8byte והוא מוצג כך :
101010101010101010101011
בסוף השדה יופיע 1 אחרי 1 שמציין את סוף השדה
ואז הרכיב יודע שאחרי הסיבית הזו הוא מתחיל לקבל מידע

## Slide 6: מבנה הפריים
Source MAC Address – כתובת המקור של התחנה ממנה נשלח את מסגרת המידע
אורך השדה הוא של 6byte

## Slide 7: מבנה הפריים
Destination MAC Address- כתובת היעד של התחנה אליה נשדר את מסגרת המידע
אורך השדה הוא6 byte

## Slide 8: מבנה הפריים
Type – שדה זה מציין את סוג הפרוטוקול
גודל המידע בשדה זה הוא 2 Byte
Ether Type | Protocol
0X0800 | IPv4
0X0810 | VLAN
0X86DD | IPv6

## Slide 9: מבנה הפריים
DATA- שדה המידע שנשלח (Payload)
אורך השדה מוגבל בגודלו וצריך להיות בין 46 (מינימום) ועד 1500 (מקסימום) בתים Byte
אם יהיה לנו מידע שקטן מ 46 הפרוטוקול ישלים ל 46 מכוון שאם המידע יהיה מתחת ל 46
הרכיבים שאמורים לקלוט את המידע לא יבינו שמדובר על חבילה שמכילה מידע
ויחשבו שמדובר על סיביות סרק רעשים או הפרעות אלקטרומגנטיות על הכבל
המידע מוגבל ל 1500 על מנת להימנע מ דליי בקבלת המידע

## Slide 10: מבנה הפריים
FCS - שדה זה מכיל בתוכו מנגנון לבדיקת שגיאות
הנקרא CRC 32 אורך השדה הוא 4 Byte
בבדיקת השגיאות שמתבצעת לאחר שליחת המסגרת
המנגנון משווה את גודל המידע שהתקבל מול גודל המידע שנשלח
במידה ואין התאמה . תחנת המקור תקבל בקשה לשליחה חוזרת של המסגרת