## Slide 1: שער ברירת מחדל Default Gateway
מרצה: אלי אוחנה

## Slide 2: שער ברירת מחדל Default Gateway
הדרך שבה מארח מעביר הודעה ליעד ברשת רחוקה, שונה מהדרך בה מעביר הודעה ברשת מקומית.

## Slide 3: שער ברירת מחדל Default Gateway
כדי להעביר הודעה ברשת מקומית. המארח מעביר את ההודעה ישירות: המארח ישתמש ב- ARP כדי לגלות את כתובת ה- MAC של היעד. יכלול את כתובת ה- IP של היעד בחבילה, "יארוז" את החבילה בתוך מסגרת המכילה את כתובת ה- MAC של היעד, וישלח אותה.

## Slide 4: שער ברירת מחדל Default Gateway
לעומת זאת, כאשר מארח רוצה לשלוח הודעה לרשת מרוחקת. הוא חייב להשתמש בראוטר (נתב).

## Slide 5: שער ברירת מחדל Default Gateway
המארח כולל את כתובת ה- IP של היעד הסופי בתוך "החבילה", "אורז" את החבילה בתוך מסגרת. אך משתמש בכתובת ה- MAC של הראוטר, ככתובת יעד למסגרת. בדרך זו הראוטר מקבל את המסגרת המבוססת על כתובת ה- MAC.

## Slide 6: שער ברירת מחדל Default Gateway
כיצד המחשב השולח יודע את כתובת ה- MAC של הראוטר?
כל מארח ברשת אמור לדעת את כתובת ה-IP של הראוטר – כתובת זו נקראת: "שער ברירת המחדל" או Default Gateway, כתובת זו נמצאת בהגדרותTCP/IP .

## Slide 7: שער ברירת מחדל Default Gateway
כל המארחים באותה רשת מקומית, משתמשים באותה כתובת Default Gateway כדי לשלוח הודעה לראוטר. Default Gateway זוהי כתובת ה- IP של הנתב (באותה הרשת של המארחים). ברגע שמארח יודע את כתובת ה-IP של הראוטר. הוא יכול להשתמש בפרוטוקול ARP כדי למצוא את כתובת ה- MAC של הראוטר.
לבסוף, כתובת ה- MAC של הראוטר מוכנסת לתוך המסגרת הנשלחת לרשת אחרת.

## Slide 8: שער ברירת מחדל Default Gateway
בדרך כלל מקובל שכתובת ה- Default Gateway או בעצם כתובת האייפי של ממשק הנתב המחובר לרשת שלנו) היא הכתובת הראשונה המותרת ברשת, או הכתובת האחרונה המותרת ברשת, אך למעשה כל כתובת הנמצאת ברשת חוקית.

## Slide 9: שער ברירת מחדל Default Gateway
חשוב, שכתובת זוDefault Gateway) תוכנס בצורה נכונה לכל מארח ברשת המקומית. במידה והכתובת לא תופיע או שלא תהיה נכונה בהגדרות ה- TCP/IP. הודעות אשר יישלחו לרשתות אחרות לא יעברו.
ה- Default Gateway היא כתובת שער ברירת המחדל – זו הכתובת של הנתב router) המשמשת ליציאה החוצה אל רשת אחרת.